## Slide 1
Transformátor je zařízení, které umožňuje měnit střídavé napětí U1 (vstupní) na střídavé napětí U2 (výstupní) se stejným kmitočtem, ale jinou velikostí.
Činnost transformátoru je založena na principu elektro- magnetické indukce.
Transformátor

## Slide 2
Popis funkce transformátoru:
Na primární cívku je připojen zdroj střídavého napětí. Střídavý proud procházející primární cívkou vytváří v jádru transformátoru měnící se magnetické pole. Tím se v sekundární cívce indukuje střídavé napětí se stejným kmitočtem ale jinou velikostí.
Schematická značka transformátoru:
Podíl počtu závitů sekundární cívky N2 a počtu závitů primární cívky N1 se nazývá transformační poměr: